Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Nazwa Zamawiającego: Stowarzyszenia Rozwoju Kulturalno Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego w Pińczowie ul. Polna 48, 28-400 Pińczów

Przedmiot zamówienia: zakup mikrobusa 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób   niepełnosprawnych poruszających się na wózku z 1 miejscem dostosowanym ”, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach Obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

- Parametry ogólne:

- samochód osobowy, fabrycznie nowy

- rok produkcji 2023

- 9 miejsc siedzących z kierowcą

- przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia osoby na

wózku inwalidzkim

- dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg

- Układ napędowy:

- silnik o pojemności min 1900 cm³

- moc silnika min 140 KM

- silnik wysokoprężny DIESEL

- spełnia normy emisji spalin EURO 6

- wspomaganie kierownicy

- manualna 6-biegowa skrzynia biegów 6/1

- rozstaw osi min 3500 mm

- opony zależne od sezonu

- obręcze kół stalowe

- kołpaki pełne

- koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi

- Elementy nadwozia:

- lusterka zewn. podgrzewane i regulowane elektrycznie

- system doświetlania zakrętów

- oświetlenia wnętrza z tyłu

- drzwi przesuwne z prawej strony

- uchwyt do wsiadania

- elektryczne szyby przednie

- przyciemnione szyby w przestrzeni pasażerskiej

- dodatkowy stopień drzwi bocznych elektrycznie wysuwany

- Wnętrze, ogrzewanie, klimatyzacja:

- siedzenie pasażera przy kierowcy jednoosobowe

- komfortowa kanapa 2-osobowa w 1 rzędzie, uchylny fotel

- komfortowa kanapa 2-osobowa w 2 rzędzie, uchylny fotel

- komfortowa kanapa 3-osobowa w 3 rzędzie, uchylny fotel

- system prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania foteli

- antypoślizgowa, zmywalna wykładzina w przestrzeni pasażerskiej

- uchwyt do wsiadania

- ogrzewanie z tyłu pojazdu

- klimatyzacja dla przodu pojazdu

- klimatyzacja oddzielna dla tyłu pojazdu

- oświetlenie wnętrza z tyłu

- Audio, elektryka i przyrządy:

- gniazdo elektryczne 12 V z przodu pojazdu oraz w części bagażowej

- kierownica regulowana

- radio z USB

- podgrzewana przednia szyba

- zamek centralny ze zdalnym sterowaniem

- czujniki parkowania przednie i tylne

- hak

- Zabezpieczenie przed kradzieżą:

- centralny zamek

- immobilizer fabryczny

- Bezpieczeństwo osób:

- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

- Zabudowa dla osób niepełnosprawnych:

- atestowana rampa aluminiowa antypoślizgowa składana i rozkładana ręcznie wspomagana siłownikiem

gazowym

- atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na

wózkach inwalidzkich zgodnie z normą ISO 10542-2

- punkty mocowania pasów typu Slide’Nclick mocowane w podłodze samochodu

- oznakowanie pojazdu symbolem inwalidzkim z przodu na masce i z tyłu na drzwiach pojazdu

- fotele wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa oraz dodatkowe uchwyty umożliwiające

bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu

- drzwi boczne przesuwne z obu stron pojazdu

- przestrzeń pasażerska o wysokości min 1880 cm max 2200 cm

- Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo homologacji dla tego typu pojazdu dostarczone najpóźniej w dniu odbioru samochodu.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację umożliwiającą zarejestrowanie pojazdu najpóźniej w dniu odbioru samochodu.

- Gwarancja: Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie prawa wynikające z gwarancji producenta na przedmiot umowy z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Rękojmia: Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu.

- Ewentualne znaki towarowe i nazwy produktów służą jedynie określeniu parametrów produktu. W każdym przypadku dopuszcza się możliwość zaoferowania produktów równoważnych.